Modelarea circuitelor electrice

Problema 1

Se consideră circuitul din figura 1. Valoarea rezistenţei Rt se modifică după curentul i ca în fig.2. Să se calculeze valoarea maximă a tensiunii u de la bornele termistorului.

Fig.1						Fig.2

# Rezolvare

## Din fig.2 se poate scrie relaţia

Din legea lui Ohm

Maximul se obţine pentru

#### Aplicaţii ale teoremelor din electrotehnică

Problema 2

Fig. 3                                                                                  Fig. 4

Să se calculeze valorile curentului prin rezistenţa R2

### Rezolvare

Aplicând teorema lui Thevenin circuitul se reduce la Fig.4:

Curentul prin R2

#### Circuite electronice

Problema 3

Să se calculeze valoarea curentului prin circuitul cu diodă din fig.5 .

Fig.5					Fig.6

Rezolvare:

Desenăm circuitul echivalent (Fig.6)

Obs: Curentul iD se poate calcula şi exact din sistemul:

(1)

(2)

Problema 5

În fig.5 se prezintă schema unui circuit de redresare monoalternanţă. Să se calculeze valoarea maximă a curentului prin dioda D.

##### Rezolvare

Un model echivalent pentru transformator poate fi

Fig.8

Unde

Un model echivalent pentru capacitate poate fi

Fig. 9

Se poate desena acum un circuit echivalent al redresorului la momentul t=0 când capacitatea Cf se reduce la o rezistenţă RCf.

Fig. 10

unde

Obs: în regim staţionar (după încărcarea capacităţii Cf ) cuerntul prin diodă devine de câteva ori mai mic şi depinde de Cf.

###### Probleme propuse pentru examen

Problema 1

RT este un termistor a cărui rezistenţă se modifică după curentul i ca în fig.11. Să se calculeze tensiunea maximă la bornele termistorului (fig.12).

fig.11;

fig.12

Problema 2

Să se calculeze valoarea maximă a curentului prin dioda  din fig.13. Tensiunea Vg se modifică după legea  cu Vgmax=20.6V.

Fig.13

Problema 3

În fig. 14 se prezintă schema unui redresor monoalternanţă pentru tensiuni…Să se calculeze valoarea maximă a curentului prin dioda D (la momentul t=0).

Se cunosc:

fig.14