Problema 1

Se dă amplificatorul din figură

.

Să se determine funcţia de transfer la joasă frecvenţă

Rezolvare:

În obţinerea schemei echivalente pentru regim dinamic se va ţine cont de prezenţa capacităţilor de cuplaj sau de decuplare.

Problema 2

Se consideră un amplificator cu funcţia de transfer la joasă frecvenţă:

.

Să se determine frecvenţa limită inferioară fj:

a) conform definiţiei

- prin metoda aproximativă a constantelor de scurtcircuit.

## Rezolvare

a) Considerând f1 = 1Hz şi f2 = 3Hz se obţine:

b) fj = f1 + f2 = 4Hz

## Problema 3

Pentru tranzistorul din circuitul următor se cunosc: gm = 5 mA/V, rds = ∞, Cgd = 5pF, Cgs = 10pF, Cds = 10pF. Să se determine frecvenţa limită superioară fî prin:

- relaţia de definiţie pentru fî ;

- metoda constantelor de gol.

Rezolvare

a) Datorită valorilor lor C1,C2 şi C3 nu influenţează comportamentul amplificatorului la frecvenţe înalte. Capacităţile cu efect la înalte frecvenţe sunt cele intrinseci tranzistorului, Cgd , Cgs şi Cds. Capacitatea Cgd se va echivala cf. teoremei lui Miller. Astfel rezultă expresia funcţiei de transfer:

fj = 400KHz

b) Se calculează constantele de timp aferente Cgd , Cgs şi Cds. Se obţine Rp1 = Rg||R1, Rp2 = Rg||R1 +  + (1+gmRg||R1)R3||RL, Rp3 = R3||RL. Rezultă fj = 400KHz.

# Probleme propuse

## Problema 1

Tranzistoarele circuitului din fig.1 sunt identice şi caracterizate prin β = 100 şi UBE = 0,6V.

Se cere să se determine:

- Parametrii modelului natural simplificat pentru cele două tranzistoare (gm şi r b’e).

- Funcţia de transfer la joasă frecvenţă AU(jω).

- Amplificarea la frecvenţe medii şi frecvenţă limită inferioară.

Rezolvare:

- IC1IC2 = 1,08 mA gm1 = gm2 40IC = 43,2 mA/V

- AU(jω) =

- AU0 =

Pentru determinarea fj poate fi folosită metoda diagramelor Bode sau relaţia de definiţie . Astfel rezultă

## Problema 2

Tranzistorul circuitului din fig.2 este caracterizat prin IDSS = 16mA şi UP = -4V.

Fig.2 Circuit pentru problema 2.

Se cere să se determine:

- Panta tranzistorului (gm).

- Funcţia de transfer la joasă frecvenţă AU(jω).

- Amplificarea la frecvenţe medii şi frecvenţă limită inferioară.

## Rezolvare

- iD = IG = 4mA  uGS = -2V. Prin definiţie: .

- AU(jω)=.

- AU0 = = -3,6. Aplicând relaţia de definiţie  se obţine:

.