Problema 1

Funcţionarea în clasă ”A”

Pentru circuitul amplificator din fig.1 se presupune că tranzistoarele T1 şi T2  au parametrii  şi o funcţionare normală a tranzistoarelor până la . Se cere:

- P.S.F. – urile pt. T1 şi T2

- Amplitudinea maximă a tensiunii de ieşire

- Randamentul, Po, Pd pe T1 şi T2

# Rezolvare

b.)

c.)

Problema 2

Funcţionarea în clasă ”B”

Tranzistoarele T1 şi T2 ale unui amplificator în clasă B au aceiaşi parametrii iar alimentarea este diferenţială şi simetrică. Considerând  şi că puterea maximă pe  se cere:

- tensiunea de alimentare minimă necesară

- pentru ce amplitudine a tensiunii la ieşire Pdm pe T1 şi T2 este maximă şi care este valoarea acesteia

- cât se disipă pe tranzistoare când

a.)

Problema 3

Pentru circuitul amplificator din figura 2.1 T1, T2 au parametrii |uBE|=0,6V; (=100. Se presupune o funcţionară liniară până la iC=0 şi uCE=0. Se cere:

- PSF pentru T1, T2.

- Amplitudinea maximă a tensiunii de ieşire uO.

- PO, (, Pd pe T1 şi T2.

Reyolvare

Observaţie: Potenţialul de 0V de la ieşire în lipsa tensiunii Ui este asigurat prin reacţie. – I – generator de curent; se dă I=100mA; generatorul de curent poate avea structura din figura2.2:

- Determinare PSF pentru T1 şi T2.

PSF1 (ICO1=16,6mA; uCEO1=14,4V)

PSF2 (ICO2=100mA; uCEO2=15V).

- Se consideră regimul armonic permanent.

Alternanţa pozitivă se obţine atunci când uCE1 uCE2 scad.

Alternanţa negativă se obţine când iC2 scade.

Având în vedere valorile maxime ce s-ar putea obţine pentru tensiunea de ieşire uO pe alternanţa pozitivă respectiv negativă valoarea maximă a tensiunii de ieşire uO este:

c)

Pentru a putea calcula randamentul trebuie sa calculăm puterea consumată de la sursa PCC.

Calculul puterii disipate pe T2; variaţia curentului iC şi a tensiunii uCE pe T2 este:

UOM=10V	iOM=100mA.

.

În mod identic puterea disipată maximă pe T1 este

.

Realizând bilanţul puterilor avem:

Observaţie: Din bilanţul puterilor apare o diferenţă de putere de aproximativ 1,246W ce se disipă pe generatorul de curent.

# Etaje de ieşire în clasă B (AB)

În majoritatea cazurilor

(1.6)

PO, (, PCC, Pd se definesc şi se calculează la fel ca la clasa A.

### Problema 4

În figura 2.4 este prezentată schema simplificată a etajului de ieşire pentru circuitul (A741. Tranzistoarele se presupun cu |UBE|=0,6V şi ( suficient de mare pentru a neglija curenţii din bază. Se admite ipoteza simplificatoare că tranzistoarele funcţionează liniar pană la iC=0 şi uCE=0. Se cer:

- PSF pentru tranzistoarele din circuit.

- UOM – valoarea maximă a tensiunii de ieşire UO.

- PO, PCC, (, PdT2,3.

Observaţie: Ca parametrii electrici toate tranzistoarele se presupun identice.

## Rezolvare

- T5, T4 generator de curent de tip oglindă de curent ( iR(iC4;

T6, T7, T2, T3 – oglindă de curent pentru ui=0

iC3= iC2= iC4=1mA

T2, T3 lucrează în clasa AB

uCE2= uCE3=15V; uA=0,6V; uB=-0,6V

uCE4=EC- uA=14,4V

uCE1=EE- uB=-14,4V

b) Pentru ca T4 să mai funcţioneze ca generator de curent uCemin=0,6V (astfel joncţiunea B-C se deschide tranzistorul saturându-se).

c) (formulă stabilită la clasa A) ( PO(95,22mW.

T1, T4, T5, T6, T7 lucrează in clasa A ( puterea reluată de la sursă este:

adică:

Pentru etajul final T2, T3 se calculează valoare medie a curentului de colector pe o perioadă. De fapt lucrând în clasă AB tranzistoarele conduc mai mult de o jumătate de perioadă (cu puţin). Pentru a simplifica calculele se presupune lucrul în clasă B.

unde iCM este .

Dacă calculăm numai randamentul etajului final

în realitate apare o putere disipată mai mare datorită lucrului în clasă AB.

# Text boxes

=