Reacţia negativă paralel – paralel

Amplificatorul A este considerat după o schemă de cuadripol având RI = 1K, amplificarea de tensiune Au = 100 şi Ro = 0,1K şi variaţia relativă a amplificării de tensiune este  să se calculeze la frecvenţe medii

# Rezolvare

- Identificarea cuadripolului de reacţie – aduce o parte din tensiunea de la ieşire la intrare(R2)

- Determinarea tipului de reacţie (paralel – paralel)

- Redesenarea schemei ţinând cont de cuadripol ( adică  să avem la intrare în loc de o sursă de tensiune o sursă de curent fig3)

- Pasivizăm

# PROBLEME PROPUSE

## Problema 1

În schema următoare amplificatoarele A1 şi A2 au următorii parametri:

A1: AU1 = 100; Ri1 = ∞; Ro1 = 0;

A2: AU2 = 100; Ri2 = 100KΩ; Ro1 = 1KΩ; fpol = 1KHz

Se cere:

- Notarea bornelor amplificatorului A2 astfel încât condiţia de reacţie negativă să fie îndeplinită;

- Să se determine: Rir, Ror, ZTr, AUgr, R*ir;

- Să se determine frecvenţă limită superioară aferentă amplificatorului cu reacţie.

Fig.1 1 Circuit pentru problema 1.

REZOLVARE:

a) Condiţia de existenţă a reacţiei negative implică un defazaj de 180° între tensiunile de la intrarea şi ieşirea amplificatorului. Întru-cât A1 defazează semnalul aplicat cu 180° deoarece acesta e aplicat la intrarea inversoare (-), A2 nu trebuie să mai inroducă vreun defazaj:

b) RiA = R1||R2 9,1KΩ; RoA = Ro||R2 1KΩ;

- 4,55·104 KΩ

Rir  19,9Ω; Ror 1,1Ω; ZTr -99,78KΩ; AUgr = ZTr / R1 - 9,978;

R*ir = R1 + R’ir şi Rir = R1||R’ir  Rir  R’ir  R*ir  R1 = 10KΩ

c) fîr = fpol(1+βZT) = 456KHz.

## Problema 2

Pentru următorul amplificator cu reacţie să se calculeze:

- Rir, Ror, ZTr, AUgr, R*ir;

- , dacă  = 1% .

Se cunosc deasemenea: gm1 = 5mA/V, gm2 = gm3 = 40mA/V, rb’e2 = rb’e3 = 5KΩ

Fig.2 Circuit pentru problema 2.

REZOLVARE:

a) RiA = R1||(R2 + R3||R4) 9,37KΩ; RoA = R7||(R3 + R2||R4) 1,97KΩ;

ZT = - RiA· RoA||RL· R6||rb’e3· R5||rb’e2·gm1· gm2· gm3 -4,68·105 KΩ

Fig. 3 Circuit pentru calculul lui β.

Rir  6Ω; Ror 0,63Ω; ZTr -300KΩ; AUgr = ZTr / R1 - 30;

b) AUgr = ZTr / R1 şi deoarece Δ ZTr / ZTr 0  Δ AUgr / AUgr = Δ R1 / R1 = 1%